## Slide 1: Архитектуры систем сетевой безопасности

## Slide 2: Архитектура сетевой безопасности (X.805)
Рекомендации X.805 отвечают на следующие вопросы:
Какая защита нужна и от каких угроз?
Какие типы сетевого оборудования необходимо защищать?
Какие типы сетевых транзакций должны быть защищены?

## Slide 3: Архитектура сетевой безопасности (X.805)
Архитектурные компоненты:
Security Dimensions (набор мер безопасности),
Security Layers (уровни безопасности),
Security Planes (область, или плоскость, применения защиты).

## Slide 4: Архитектура сетевой безопасности (X.805)
Набор мер безопасности (Security Dimensions ):
Контроль доступа
Аутентификация
Невозможность отказа
Конфиденциальность
Целостность
Безопасность передачи
Доступность
Секретность

## Slide 5: Архитектура сетевой безопасности (X.805)
Уровни безопасности (Security Layers):
Уровень безопасности инфраструктуры включает в свой состав устройства передачи информации (выделенные маршрутизаторы, коммутаторы, серверы), а также линии связи между ними.
Уровень безопасности сервисов описывает принципы защиты услуг, которые предлагает клиентам сервис-провайдер, например доступ в Интернет (системы ААА, DHCP, DNS и. п. ), сервис freephone, QoS, VPN и. п.
Уровень безопасности приложений определяет защищенность приложений, предоставляемых клиентам сервис-провайдерами, провайдерами приложений или операторами связи (FTP, web-сервисы, IP-телефония, электронная почта, приложения электронной коммерции и.п.). На этом уровне рассматривается обеспечение защищенности четырех целей атак: пользователя приложения, провайдера приложения, интегратора и сервис-провайдера.

## Slide 6: Архитектура сетевой безопасности (X.805)
Плоскости применения защиты (Security Planes):
Плоскость управления призвана обеспечить защиту функций систем управления (Operations Administration Maintenance &Provisioning, OAM&P) сетевых элементов, систем передачи данных и поддержки бизнеса, а также центров данных. Здесь определены функции FCAPS: Fault, Capacity, Administration, Provisioning, Security
Плоскость контроля охватывает защиту транзакций, сервисов и приложений
Плоскость конечных пользователей описывает подходы к обеспечению безопасности при доступе или использовании сервисов клиентами

## Slide 7: Архитектура SAFE
Основные задачи:
безопасность и борьба с атаками на основе политики;
внедрение мер безопасности по всей инфраструктуре (а не только на специализированных устройствах защиты);
безопасное управление и отчетность;
аутентификация и авторизация пользователей и администраторов для доступа к критически важным сетевым ресурсам;
обнаружение атак на критически важные ресурсы и подсети;
поддержка новых сетевых приложений.

## Slide 8: SAFE: принцип модульности

## Slide 9: SAFE: Модули сети среднего предприятия

## Slide 10: SAFE: Модуль Internet
Сервер удаленного доступа
Межсетевой экран
Коммутатор 2 уровня с поддержкой VLAN
Сервер DNS
Сервер HTTP/FTP
Сервер SMTP
IDS
Концентратор VPN
Граничный маршрутизатор

## Slide 11: Отражение атак в модуле Internet

## Slide 12: SAFE: Дизайн кампусного модуля
Коммутатор 3 уровня
Коммутатор 2 уровня
Корпоративные сервера
Рабочие станции пользователей
Управляющий хост SNMP
IDS
Сервер контроля доступом
Сервер одноразовых паролей
Хост администратора сети

## Slide 13: SAFE: отражение атак в кампусном модуле

## Slide 14: Архитектура сетевой безопасности Check Point
Периметр
Внутренняя сеть
Защита Web
Защита конечных станций
Unified Management
Perimeter
Web
Endpoint
Internal

## Slide 15: Другие архитектуры сетевой безопасности
ProCurve ProActive Defense (корпорация HP)
The Nortel Networks Unified Security Architecture

## Slide 16: Основные компоненты архитектур безопасности сети

## Slide 17: Сравнение основных компонентов архитектуры безопасности сети

## Slide 18: Процесс обеспечения безопасности сети
Разработка политики безопасности
Внедрение политики безопасности
Мониторинг системы
Тестирование
Разработка изменений политики

## Slide 19: Процесс обеспечения безопасности сети

## Slide 20: Итог
Достижение приемлемого уровня информационной безопасности современных компьютерных сетей можно достичь лишь комплексным применением всего разнообразия средств защиты после соответствующего анализа потребностей организации и характеристик информации